### 烛式过滤机的操作误区及如何避免

烛式过滤机是一种、节能、自动密闭过滤的精密澄清设备，得到了广大客户的认可，下面我们就来给大家介绍一下它的操作误区。

1、液压系统中过滤机的选型误区

1)误区一：选择高精度过滤机既能有效的保护泵，又能保证系统的清洁度

由于油液中的颗粒污染物会加剧泵的磨损从而影响泵的使用性能和寿命，大颗粒污染物可能还会卡死泵，严重影响系统的安全、可靠性。因此，有些用户就选择了高精度吸油过滤器，认为其既能保护泵又能保证系统的清洁度。但是，烛式过滤机由于承受了过多污染物而易堵塞，导致泵吸油不畅，以致吸空，加速泵的磨损，严重影响系统安全。所以，过滤器的压降要进行严格控制。

2、额定(公称)流量就是系统的实际流量

烛式过滤机的额定流量是油液黏度在32cst的时候，油液在规定原始阻力下的清洁滤芯所通过的流量。但在实际应用中，由于使用介质不同和系统的温度不同，油液黏度也会随时变化。

3、选用的精度越高越好

液压系统中固体污染是造成液压系统故障的主要原因，所以就选用高精度过滤器来控制污染。其实不然，这样不但增加了系统的制造成本，还缩短了滤芯的使用寿命。那如何合理的选择 烛式过滤机的精度呢?其主要由液压系统的元件对油液的污染度要求所决定，元件要求达到的清洁度越高，过滤器选择的精度也就越高。